## Slide 1
I/O CAN
trong trình mô phỏng SoC RISC-V
CPU
→
MMU
→
TileLink-UH
→
Bridge
→
TileLink-UL
→
CAN
CAN controller mức frame/message qua MMIO · 0xFF200000 · TileLink-UL

## Slide 2
CAN là gì?
Nguồn gốc: Bosch phát triển cho ô tô; CAN Specification 2.0 (1991), chuẩn hóa ISO 11898.
Message-based: frame mang CAN ID 11 bit — ID vừa là ý nghĩa dữ liệu, vừa là độ ưu tiên.
Multi-master, broadcast: node nào cũng phát được khi bus rảnh; mọi node tự lọc frame theo ID.
Arbitration không phá hủy (Non-destructive arbitration): bit dominant (0) thắng recessive (1) → ID nhỏ hơn ưu tiên cao hơn.
Tin cậy cao: CRC 15 bit, ACK slot, bit stuffing, error counters.
Ranh giới mô phỏng của đề tài: phần mềm không đọc bit trên dây - chỉ đọc/ghi thanh ghi của CAN controller.
Node A
Node B
Node C
CAN_H / CAN_L (cặp dây vi sai)
120Ω hai đầu bus · mọi node cùng thấy frame, lọc theo ID
2

## Slide 3
Phạm vi mô hình trong project
CÓ
Standard ID 11 bit (0x000–0x7FF)
DLC 0–8, payload tối đa 8 byte
1 TX mailbox + 1 RX mailbox
Loopback — tự nhận frame mình phát
Cờ ERROR + lệnh CLEAR_ERROR
Inject frame nhận từ giao diện web
KHÔNG
Physical layer (CAN_H/CAN_L, transceiver)
Bit stuffing, CRC, ACK slot
Arbitration bit-level (chỉ có 1 node)
Extended ID 29 bit, CAN FD
Ngắt — toàn hệ thống dùng polling
3

## Slide 4
Vị trí CAN trong SoC
CPU
lw / sw
→
MMU
cacheable=false
→
L1D
BYPASS
→
TileLink-UH
bus tốc độ cao
→
Bridge
UH → UL
→
TileLink-UL
bus ngoại vi
→
CAN
0xFF200000
Base 0xFF200000–0xFF2000FF · 256 byte · non-cacheable · TileLink-UL
Một lệnh sw/lw tới vùng CAN đi qua đủ các tầng: MMU đánh dấu non-cacheable → dữ liệu bỏ qua cache → TileLink-UH → cầu nối → TileLink-UL → endpoint CAN, rồi AccessAck/AccessAckData quay về CPU.
Ý nghĩa: CAN chứng minh toàn bộ đường ngoại vi của SoC hoạt động — từ CPU xuống thiết bị.
4

## Slide 5
Bản đồ thanh ghi (register map)
Offset | Thanh ghi | Quyền | Ý nghĩa
0x00 | CTRL | R/W | bit0 EN · bit1 SOFT_RESET · bit2 LOOPBACK
0x04 | STATUS | R | bit0 TX_READY · bit1 RX_AVAILABLE · bit2 ERROR
0x20 | TX_ID | R/W | Identifier 11 bit của frame phát (0x000–0x7FF)
0x24 | TX_DLC | R/W | Số byte dữ liệu, hợp lệ 0–8
0x28 / 0x2C | TX_DATA0/1 | R/W | Payload byte 0–3 / 4–7 (little-endian)
0x30 | CMD | W | bit0 SEND · bit1 CLEAR_ERROR
0x40 / 0x44 | RX_ID / RX_DLC | R | ID và DLC của frame trong RX mailbox
0x48 / 0x4C | RX_DATA0/1 | R | Payload của frame nhận
0x50 | RX_POP | W | Ghi 1 → xóa frame, giải phóng RX mailbox
Ví dụ little-endian: 11 22 33 44 55 66 77 88 → TX_DATA0 = 0x44332211 TX_DATA1 = 0x88776655
5

## Slide 6
Cơ chế hoạt động
Luồng phát (TX)
Ghi CTRL = EN | LOOPBACK
Nạp TX_ID, TX_DLC, TX_DATA0/1
Ghi CMD.SEND
Controller kiểm tra: EN bật, ID ≤ 0x7FF, DLC ≤ 8 — vi phạm → ERROR, không phát
Loopback bật → frame được đưa ngược về RX mailbox (tự test với 1 node)
Luồng nhận (RX)
Poll STATUS.RX_AVAILABLE
Đọc RX_ID, RX_DLC, RX_DATA0/1
Ghi RX_POP = 1 → giải phóng mailbox
Quy tắc lỗi
RX mailbox giữ đúng 1 frame: mailbox đầy → frame mới bị từ chối, ERROR bật, frame cũ giữ nguyên
ERROR là cờ sticky — xóa bằng CMD.CLEAR_ERROR hoặc CTRL.SOFT_RESET
6

## Slide 7
Demo 1 — Loopback bằng chương trình assembly
Các bước thao tác
test/can_loopback.asm
Mở tab I/O, quan sát card CAN Controller
RUN — hoặc STEP và dừng ngay sau CMD.SEND để thấy frame đang nằm trong RX mailbox
Chương trình tự poll, đọc lại 4 thanh ghi RX, so sánh từng giá trị rồi RX_POP
Kỳ vọng
Latest TX frame:
STD ID=0x123 DLC=8
DATA=11 22 33 44 55 66 77 88
Trạng thái sau khi chạy hết:
EN ON · LOOPBACK ON · TX_READY ON
RX_AVAILABLE OFF (đã pop) · ERROR OFF
Exit code: a0 = 0 (a0 = 1..5 chỉ ra đúng bước bị sai)
Frame demo: ID 0x123 · DLC 8 · payload 11 22 33 44 55 66 77 88 — CPU gửi rồi tự nhận lại qua loopback, so sánh từng thanh ghi.
7

## Slide 8
Demo 2 & 3 — Inject frame từ UI, lỗi mailbox đầy
Demo 2 · Inject frame nhận
Nhập trên card CAN Controller (tab I/O):
ID hex: 321 DLC: 3
Payload: 01 02 03 → bấm Inject RX
Kết quả:
RX_AVAILABLE = ON
RX mailbox: STD ID=0x321 DLC=3 DATA=01 02 03
Inject = mô phỏng node CAN bên ngoài gửi frame tới — không cần node thứ hai.
Demo 3 · Tràn RX mailbox
Inject tiếp một frame khi frame trước chưa được pop:
“CAN rejected the frame because
the RX mailbox is occupied.”
ERROR = ON · frame cũ giữ nguyên
Minh họa tràn buffer ở mức đơn giản nhất: RX mailbox chỉ giữ 1 frame nên phần mềm phải đọc và pop kịp thời.
8

## Slide 9
Bằng chứng trong Log
[MMU] REQUEST … va=0xff200000 -> pa=0xff200000 cacheable=false
[L1D Cache] BYPASS_WRITE addr=0xff200000
[uh-to-ul-bridge] BRIDGE_DIRECT_WRITE TileLink-UH->TileLink-UL addr=0xff200000 data=0x5
[TileLink-UL] TileLink -> CAN Controller DIRECT_WRITE addr=0xff200000 data=0x5
[TileLink-UL] CAN Controller -> TileLink DIRECT_READ_DATA addr=0xff200004 data=3
cacheable=false + BYPASS_WRITE: thanh ghi thiết bị không bị đưa vào cache.
data=0x5 = EN | LOOPBACK: giá trị ghi CTRL đi tới đúng thiết bị, qua bridge UH→UL.
data=3 = TX_READY | RX_AVAILABLE: STATUS đọc về đúng lúc vòng poll wait_rx thoát.
Request đi từ CPU qua MMU → UH → bridge → UL → CAN
9

## Slide 10
Tham khảo · Hạn chế
Tài liệu tham khảo
Bosch M_CAN User's Manual v3.3.1 — cấu trúc controller: Tx/Rx Buffer Element, loopback TEST.LBCK
Bosch CAN Specification 2.0 (1991) / ISO 11898-1 — lý thuyết giao thức
Hạn chế & hướng phát triển
Chưa có đa node, arbitration, bit-level — giới hạn chủ đích, ghi rõ trong báo cáo
Hướng phát triển: nhiều node CAN ảo, mô hình lỗi chi tiết hơn